- (15p) Is de volgende vergelijking juist en conform met de iso notatie uitgewerkt? (Je moet een iets uitgebreider antwoord geven als waar/niet waar)

R = 289 kJ/kg.K
V1 = 2 m³/s
T1= 284 K
P1 =2 bar

- (10p) Een gesloten fles samengeperste lucht met inwendige druk van 20 bar in een kamer van 283K. Als je deze fles gedurende enkele uren naar een andere ruimte van 10°C brengt, hoe omschrijf je dan dit proces?

|  | Waar | Niet Waar |
| --- | --- | --- |
| Isobaar | O | O |
| Isentroop | O | O |
| Irreversibel | O | O |
| Arbeidsleverend | O | O |
| Open kringproces | O | O |
| Gesloten kringproces | O | O |
| Isochoor | O | O |
| Isenthalp | O | O |
| Warmteleverend | O | O |
| adiabatisch | O | O |

- 1,7kg natte stoom met  x = 0,8 en v = 0,8 m³/kg wordt isotherm verwarmd tot oververhitte stoom van 0,55 bar. Welke warmte is hiervoor nodig?