Examen Sterkteleer

Deel 1: Theorie (zonder formularium)

- Vraag 1:

  - Wat is het doel van het vakgebied sterkteleer?

  - Men weet het volgende: Beschrijving van spanning = “Dichtheid van de kracht op een bepaald vlak door een punt”
Welke eisen worden in dit verband geëist inzake het materiaal van het lichaam?

- Vraag 2:

  - Wat is een spanningstensor? Hoe komen we hieraan? (Schets ter verduidelijking)

  - Door wat wordt de spanningstoestand in een punt gekarakteriseerd? Bespreek hoe je tot je antwoord komt .

- Vraag 3: Welke relatie kan men leggen tussen het bepalen van de reductieelementen en de spanningsdefinities/vormveranderingsparameters? (Schets ter verduidelijking)

- Bespreel de knik bij gedrukte staven volledig.

Deel 2: Oefeningen (met formularium)

- Vraag 1: Bepaal voor de volgende ingeklemde balk het analytisch verloop van normaalkracht, dwarskracht en buigmoment. Op schaal en met duidelijke aanduiding van de verschillende belangrijke waardes.

- Een holle aluminium as met een lengte van 2m moet een koppel kunnen overbrengen van 12,5 KNm. Men legt eveneens een 2-tal beperkingen op, nl; de totale hoekverdraaing mag de 2,5° niet overschrijden en de schuifspanning mag de 90MPa niet overschrijden. Dimensioneer de inwendige straal en de wanddikte van de buis. G=26GPa