Examen Productieautomatisering 25 juni 2008 (2de semester)

- (10p) Verschillen tussen een klassieke machine en zijn cnc versie?

- (15p) Waar of niet waar

  - Een bewerkingscentrum is krachtiger dan een gelijkwaardig CNC freesmachine

  - Gereedschapswisselaar heeft een eigen G-code

  - Proefsnede nulpunt beitel

  - Spiegelen is geen gereedschapscorrectie

  - Bij optische positionering gebruik je een inductosyn

- (5p) Bespreek volledig de machineconfiguraties van numeriek bestuurde draaimachines.

- (5p) Hoe werkt onderstaande toestel? Wat is zijn functie in een CNC machine?

- (5p) Wat is juist G-code? Commentarieer elke regel van onderstaand programma.

  - N80  G90  G43  G00  Z100.0  H14

  - N90  G00  X-470.0  Y-70.0

  - N100  G01  Z0.0  F500.0

  - N110  G01  X170.0  F1000.0

  - N120  Y-20.0

  - N130 X-170.0

  - N140  Y30

  - N150  X170.0

  - N160  Y80.0

  - N170  X-170.0

  - N180  G91  G28  Z0.0

  - N190  G28  X0.0  Y0.0

  - N200  M05

- (5p) Wanneer kan je een bewerkingscentrum geschikt bevinden om onbemand te kunnen fabriceren? (Geef ook eventuele aanpassingen indien dit niet het geval moest zijn)

- (5p) Gereedschapscorrecties?